## Slide 1: El procesador

## Slide 2
El procesador es el cerebro del computador que se encarga de organizar, procesar la información ejecutar cálculos y en general realizar muchos procesos por segundo, permitiendo desarrollar el funcionamiento del computador.

## Slide 3
Los procesadores modernos están integrados por millones de transistores, además de otros. componentes la velocidad de los procesos se mide en Megahertz (Mhz) o gigahertz (Ghz) millones de ciclos de reloj por segundo; un hercio equivale a un ciclo por segundo,

## Slide 4
Cuando se ejecuta un programa, el registro del procesador llamado contador de programa lleva la cuenta de la siguiente instrucción, para garantizar que los procedimientos se ejecuten en la secuencia adecuada , las funciones principales del procesador son:
1.-Captura de instrucciones: Se da en el momento que que el CPU lee una instrucción facilitada por la memoria.
2.- Interpretación de la instrucción: La instrucción es desagrupada para saber que acción se debe realizar.

## Slide 5
3.- Procesamiento de los datos: Se realizan las operaciones aritméticas y lógicas.
4.- escritura de datos: La instrucción proporcionada por los usuarios, puede solicitar la escritura de datos en memoria o en algún dispositivo de entada o salida.

## Slide 6: El procesador esta formado por:
1.- Unidad de control: interpreta la información que entre y luego ejecuta las instrucciones
Unidad lógica y de supervisión: Sincroniza la ejecución de la instrucción con la velocidad del reloj.
Contador ordinal: Contiene la dirección de la instrucción que se esta ejecutando.
Registro de instrucción: contiene la instrucción siguiente.

## Slide 7
2.- La unidad de ejecución: Cumple con las tareas que le asigna la unidad de administración.
Esta unidad se compone de :
La unidad aritmética lógica (ALU): realiza cálculos y comparaciones, determina si una afirmación es cierta o falsa por una serie de registros donde se almacena información temporalmente y atiende los pedidos de los usuarios.

## Slide 8
La unidad de punto flotante: Ejecuta cálculos complejos.
El registro de estado.
El registro acumulador.

## Slide 9
3.-la unidad de administración del bus o unidad de entrada y salida:
Administra la circulación de información entrante y saliente, comunicándose con la memoria RAM.